## Slide 1: serial_bridge 講習
ROS 2 ⇔ マイコン シリアル通信パッケージ
立命館大学 ロボット技術研究会 RRST NHKプロジェクト
Notes: serial_bridgeの設計思想と使い方。後継のros2canもこの設計を土台にしているので、仕組みを理解しておくと役に立つ。

## Slide 2: はじめに
serial_bridge 講習 2
serial_bridge の後継として ros2can を開発しました。
今後 serial_bridge のバグ修正・機能追加の予定はありません。新規の機体では ros2can の採用を強く推奨します。
この講習の位置づけ
1
既存機体の保守
serial_bridge で動いている機体を読んで・直せるようになる
2
設計思想を知る
ID方式・仲介ノード・24スロットのフレームは ros2can にもそのまま引き継がれている
3
移行の準備
違いがわかれば ros2can への移行がスムーズになる
Notes: 最初に位置づけを伝える。新規機体はros2can。既存機体の保守と、ros2canの土台の理解が目的。

## Slide 3: serial_bridgeとは
serial_bridge 講習 3
ROS 2 と複数マイコンの双方向通信を実現する軽量・高速な通信パッケージ。micro-ROSと比べて容量・動作が軽く、ロボコンに特化しています。学ロボ26向けに開発しましたが、機体に依存せず使えます。
24
× int16 スロット （送信・受信それぞれ）
115200
bps のUSBシリアル
自動
ポートスキャン （ポート指定不要）
ホットプラグ
抜き挿ししても 自動で復帰
マイコンはフレーム内の DEVICE_ID で識別するので、USBポートの順番に依存しない
XORチェックサムでフレームを検証、切断・タイムアウト時は自動で再接続
ESP32 / STM32 / B-G431 等のファームウェアを同梱（PlatformIO）。IDとモードを設定して書き込むだけ
Notes: micro-ROSと比べて軽量でロボコンに特化。機体に依存しない設計。

## Slide 4: 開発背景と要件
なぜシリアル通信 + ESP32 なのか
01
serial_bridge 講習 4

## Slide 5: 開発背景：無線から有線へ
serial_bridge 講習 5
学ロボ25
UDP経由の無線通信
問題
電波干渉で会場での通信が不安定
学ロボ26
有線通信の確立を目標に
有線通信の選択肢
EtherCAT
ロボコンの主流の1つ
導入コストが大きく、予算の少ないプロジェクトでは困難
CAN
ロボコンの主流の1つ
導入コストは低いが、CAN対応MDや各アクチュエータへの変換など開発コストが高い
シリアル通信
採用
講習でも扱っており、追加のハードウェアやライブラリなしで実装できる
Notes: 学ロボ25のUDP無線は電波干渉で会場で不安定だった。学ロボ26では有線化が目標。

## Slide 6: 要件の設定
serial_bridge 講習 6
1回生ではじめてロボットを触る人が大多数。システムの維持・開発を極力簡単にするため、次の要件を定めました。
1
開発者1名で開発できる
2
低予算で実装できる
3
追加のハードウェアが少ない（既存のハードを活用）
4
高速である
5
軽量である
6
学習コストが低い（できればArduino言語）
7
ROSに依存しない
8
有線通信である
9
汎用性が高い（他の機体でも流用）
Notes: 1回生ではじめてロボットを触る人が大多数。維持・開発を極力簡単にしておく必要があった。

## Slide 7: 仕様の決定
serial_bridge 講習 7
通信方式
シリアル通信
講習でも扱っている
追加のハードウェア・ライブラリが不要
マイコン
ESP32
Arduino言語で扱える
速度・ピン数も問題なし
STM32は主流だがCubeIDEの学習コストが高く断念
設計方針：通信部分は特定のマイコンに依存しないシンプルな設計に。
→ 後に STM32 / B-G431（SimpleFOC）版のファームウェアや、ros2can への拡張ができた土台になっています。
Notes: STM32はCubeIDEの学習コストが高すぎて断念。通信部分は他マイコンにも移植できるようシンプルに設計した結果、後にSTM32やB-G431向けも作られた。

## Slide 8: システム設計
ポート番号問題と、ID方式・仲介ノードという解決策
02
serial_bridge 講習 8

## Slide 9: 課題：マイコンが識別できない
serial_bridge 講習 9
制御ノード（足回り）
制御ノード（機構1）
制御ノード（機構2）
制御ノード（センサ）
マイコン【ttyUSB0】（機構2）
マイコン【ttyUSB1】（センサ）
マイコン【ttyUSB2】（機構1）
マイコン【ttyUSB3】（足回り）
・
・
・
?
USBに挿した順番にポート番号（ttyUSBの末尾）が割り当てられる
ノード側でポートを決め打ちしても、挿す順番が変わると通信できない
電源を入れるたびに順番通り挿し直すのは、セッティングタイムやリトライ中には現実的ではない
→ どのポートにどのマイコンが挿さっているかを、ソフト側で判別する仕組みが必要
Notes: USBに挿した順にttyUSBの番号が振られるので、ノード側でポートを決め打ちできない。毎回順番通りに挿し直すのはセッティング中やリトライ中には非現実的。

## Slide 10: 解決①：マイコンにIDを持たせる
serial_bridge 講習 10
制御ノード（足回り）
制御ノード（機構1）
制御ノード（機構2）
制御ノード（センサ）
【ttyUSB0】【ID3】（機構2）
【ttyUSB1】【ID4】（センサ）
【ttyUSB2】【ID2】（機構1）
【ttyUSB3】【ID1】（足回り）
・
・
・
IDはマイコンのプログラムに予め保持
マイコンは常にIDを載せたフレームをPCへ送信し続ける
ノード側が宛先マイコンのIDを知っていれば、ポート番号に関係なく通信できる
まだ問題が残る：各ノードが「ポートを開く → IDを確認 → 違えば閉じて次へ」を個別に行うと、ポートのオープン・クローズのタイミングが干渉して正常に動かない
Notes: IDはマイコンのプログラムに予め保持しておき、常にPCへ送り続ける。ノード側はIDで宛先を判別できる。

## Slide 11: 解決②：ポート操作を仲介するノード
serial_bridge 講習 11
制御ノード（足回り）
制御ノード（機構1）
制御ノード（機構2）
制御ノード（センサ）
serial_bridge
パッケージ・ノード
ttyUSB0｜ID3（機構2）
ttyUSB1｜ID4（センサ）
ttyUSB2｜ID2（機構1）
ttyUSB3｜ID1（足回り）
・
・
・
ポートを触るのは
serial_bridge だけ
各ノードは serial_tx_[ID] にPublishするだけ
スキャンと宛先IDへの送信は serial_bridge が担当
名前の由来：シリアルポートとの「橋渡し」なので serial_bridge
この「ポートを専有する主体を1つにまとめる」設計は ros2can にもそのまま引き継がれています。
Notes: パッケージ名はシリアルポートとの橋渡しということでserial_bridge。ポートを触るのはserial_bridgeだけ。

## Slide 12: 通信フレームの定義
serial_bridge 講習 12
0xAA
ID
LEN
DATA[1]
DATA[2]
…
DATA[N]
XOR
ID
マイコンの識別に使う固有ID（uint8）
チェックサム
ID〜DATAのXOR。破損がないか確認
スタートバイト
フレームの開始。壊れたときの復帰点
ペイロード長
DATAのバイト数（スロット数×2）
ペイロード
アクチュエータの指令値・センサの値
ポイント：値はノード上では int16、シリアルでは 8bit × 2 に分割して送る（上位バイトが先＝ビッグエンディアン）。フレームにペイロードを載せて送受信するイメージです
Notes: ペイロード以外は通信処理に使う。値はノード上では16bitだが、送るときは8bit×2に分割（ビッグエンディアン）。

## Slide 13: ペイロードの割当（esp32_serial_bridge）
serial_bridge 講習 13
ROS 2 → マイコン（serial_tx）
[N] | 用途 | 範囲
0 | DEBUG | 0 / 1
1〜8 | DCモータの指令値 | -255〜255
9〜16 | PWMサーボの指令値 | 0〜270
17〜23 | トランジスタアレイ（TR） | 0 / 1
マイコン → ROS 2（serial_rx）
[N] | 用途
1〜8 | エンコーダのパルス
9〜16 | マイクロスイッチ（デジタル入力）
17〜23 | その他センサのために予約
スロット数は 24（config.hpp で変更可能）。1スロット = int16 = 2バイトなので、ペイロードは 48バイト
割当はファームウェアごとに固定。どのスロットが何を意味するかを serial_bridge 自体は解釈しない
範囲を超えないよう、自作ノードでは PacketController（後述）を使うと安全
Notes: スロット0はDEBUG。割当はファームウェアごとに固定で、serial_bridge自体は意味を解釈しない。

## Slide 14: 実装
ROS 2側の処理とマイコン側の処理
03
serial_bridge 講習 14

## Slide 15: ROS 2側の構成
serial_bridge 講習 15
任意のROS 2ノード
serial_tx_[ID]
serial_rx_[ID]
serial_bridge ノード
port_scanner
スキャンスレッド
/dev/ttyUSB*, ttyACM* を探索
フレームのIDでマイコンを識別
見つけたら bridge_node を生成
bridge_node
ID=6
MCU
モータ / サーボ / TR
bridge_node
ID=7
MCU
エンコーダ / SW
bridge_node
ID=N
MCU
…
ファイル | 役割
main.cpp | 初期化・スキャン起動
bridge_node | 1台1ノード 5ms周期
Notes: scannerスレッドがポートを探索し、見つかったIDごとにbridge_nodeを動的に生成してexecutorに登録する。

## Slide 16: 送信処理の流れ（ROS 2 → マイコン）
serial_bridge 講習 16
ポートの走査は常に実行
ポートオープン
マイコンから IDを受信？
クローズ
No
Yes
IDとポート番号の 対応関係を保持
serial_tx_[ID] をSubscribe
メッセージあり？
Yes
1
int16 → uint8 配列に変換
これをペイロードとする
2
フレーム組み立て
スタートバイト・ID・ペイロード長・ペイロード・チェックサムの順に結合
3
IDに対応したポートへ送信
write() で書き込み
受信も同様の流れで serial_rx_[ID] にPublish
Notes: ポートの走査は常に実行。メッセージが来たらその場でフレームを組み立てて送る（タイマーではなくコールバック駆動）。受信も同様の流れで serial_rx_[ID] にPublishされる。

## Slide 17: ホットプラグと自動再接続
serial_bridge 講習 17
マイコンを挿したとき
1
port_scanner が /dev/ttyUSBx で有効なフレームを検出
2
bridge_node を生成して executor に追加
3
serial_rx_[ID] / serial_tx_[ID] が有効に
抜けた・タイムアウトしたとき
1
EIO / ENODEV / ENXIO、または rx_timeout_sec 経過を検出
2
ポートを閉じ、reconnect_interval_sec ごとに再オープンを試行
3
別のポートで見つかったらノードを差し替え
Tips：識別はIDで行うので、別のUSBポートに挿し直しても同じ serial_rx_[ID] / serial_tx_[ID] で通信できます。
Notes: 挿した直後はスキャナが見つけてノードを作る。抜けたりタイムアウトしたらポートを閉じて再接続を試みる。別ポートで見つかればノードを差し替える。

## Slide 18: マイコン側の構成（ESP32 / FreeRTOS）
serial_bridge 講習 18
PC
serial_bridge
USB
serialTask
RX：1バイトずつ解析
START→ID→LEN→DATA→CHK
TX：100ms周期で送信
入力系モードは20ms
Rx_16Data[]
PC→マイコン
Tx_16Data[]
マイコン→PC
Output_Task
5ms：MD / サーボ / TR
Input_Task
5ms：ENC / SW
setup() で serialTask と MODE に応じた制御タスクを生成。loop() は何もしない（実処理は全てFreeRTOSタスク）
起動時に DEVICE_ID の回数だけLEDが点滅 → 目視でIDを確認できる
通信と入出力が共有配列を介して疎結合 → 通信部分だけを他マイコンへ移植しやすい
Notes: serialTaskは通信だけ、Output/Input Taskは入出力だけ。共有配列を介して疎結合に連携している。loop()は何もしない。

## Slide 19: ファームウェアのMODE（ESP32版）
serial_bridge 講習 19
MODE | 用途 | DCモータ | サーボ | TR | ロボマス | ENC | SW
MODE_OUTPUT | 出力のみ | 4 | 4 | 5 | - | - | -
MODE_INPUT | 入力のみ | - | - | - | - | 4 | 8
MODE_IO | 入出力混在 | 2 | - | 5 | - | 2 | 4
MODE_ROBOMAS | ロボマス制御 | - | - | - | 4 | - | -
MODE_ROBOMAS_PLUS_OUTPUT | ロボマス + 出力 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | -
MODE_ROBOMAS_PLUS_INPUT | ロボマス + 入力 | - | - | - | 4 | 4 | 8
MODE_ROBOMAS_PLUS_IO | ロボマス + 一部入出力 | - | - | 5 | 4 | 4 | -
設定手順：src/config.hpp で DEVICE_ID を一意に設定 → MODE を1つだけ有効化 → 必要ならPWM・サーボ定数を調整 → PlatformIOで書き込み
Notes: config.hppでMODEを1つだけ有効にする。ロボマス付きのモードもある。

## Slide 20: 使い方
ビルド・起動・パラメータ・自作ノード
04
serial_bridge 講習 20

## Slide 21: ビルド・起動・パラメータ
serial_bridge 講習 21
# ポート権限（初回のみ・要再ログイン）
sudo usermod -aG dialout $USER
# ビルド
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select serial_bridge
source install/setup.bash
# 起動（すぐにスキャン開始）
ros2 launch serial_bridge serial_bridge.launch.py
config/serial_bridge.yaml
パラメータ | 既定 | 内容
excluded_ports | [ttyUSB0] | スキャン除外（LiDAR等）
rx_timeout_sec | 2.0 | 無受信で切断とみなす秒数
reconnect_interval_sec | 3.0 | 再接続の最小間隔
scan_interval_ms | 5000 | スキャン間隔
ログ出力モード（config.hpp、コンパイル時）
kTerminal | kGraphical（既定） | kNone
通常のログ | マイコンごとのバーグラフ | 出力なし
LiDARなど他のシリアル機器は excluded_ports に入れておかないと、スキャン時にポートを開いてしまいます。
Notes: yamlはビルドし直さずに変更できる。LiDARなど他のシリアル機器はexcluded_portsに入れておく。

## Slide 22: 自作ノードから使う
serial_bridge 講習 22
#include "common/PacketController.hpp"
PacketController ctrlPkt;
// 送信：serial_tx_[ID] にPublishするだけ
pub_ = create_publisher<Int16MultiArray>("serial_tx_3", 10);
void timer_callback() {
ctrlPkt.setMD(MD1, 120); // -255〜255 にクランプ
ctrlPkt.setServo(SERVO2, 90); // 0〜270
ctrlPkt.setTR(TR5, true);
Int16MultiArray msg; msg.data = ctrlPkt.toVector();
pub_->publish(msg);
}
// 受信：serial_rx_[ID] をSubscribe
void sensor_callback(const Int16MultiArray::SharedPtr m) {
int16_t enc1 = m->data[1]; // エンコーダ1
bool sw1 = m->data[9]; // スイッチ1
}
PacketController
メソッド | 範囲
setMD(MDn, v) | -255〜255
setServo(SERVOn, v) | 0〜270
setTR(TRn, on) | 0 / 1
toVector() | 送信用配列
範囲外の値は自動でクランプ
ID はマイコンの config.hpp の DEVICE_ID
受信確認は ros2 topic echo /serial_rx_3
Notes: PacketControllerは範囲チェック付きで配列にアクセスするラッパー。受信はmsg->dataをそのまま読む。

## Slide 23: まとめ：ros2canへ
serial_bridge 講習 23
ID方式
ポート番号ではなくフレーム内のIDでマイコンを識別
仲介ノード
ポートを触るのは serial_bridge だけ。各ノードはトピックで通信
フレーム
0xAA・ID・LEN・24×int16・XOR のシンプルな形式
疎結合FW
通信タスクと入出力タスクが共有配列で連携
次のステップ：ros2can
これらの設計はすべて ros2can に引き継がれている
CANデイジーチェーンで、PCとのUSBは1本に
GUI・仮想デバイス・FW生成を搭載
serial_tx_[ID] / serial_rx_[ID] はそのまま
GitHub：github.com/RRST-NHK-Project/serial_bridge ／ 後継：github.com/RRST-NHK-Project/ros2can
Notes: serial_bridgeで作った設計はros2canにそのまま生きている。新規機体はros2canへ。移行資料も参照。